# Technischer Bericht

für eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage

# Max Mustermann

# Strasse - Hausnummer

# A - xxxx Wohnort

Beispiel:

Herr Max Mustermann beabsichtigt die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach / im Innenhof / auf der Balkonbrüstung am Neubau des Wohnhauses in Wohnort, Hausnummer xx.

Die Montage erfolgt mittels 300 Anstellwinkel am Flachdach. Die Standsicherheit der PV-Anlage wird durch Kieseindeckung unter Berücksichtigung der Schnee- und Windlasten entsprechend der gültigen Lastnormen gewährleistet.

Die Montage erfolgt parallel zur Dachneigung.

Die Module sind südlich ausgerichtet, Abschattungen sind über das gesamte Jahr minimal, es gibt keine nahen Verschattungen.

Die Verkabelung erfolgt mittels doppelt isolierten Solarkabels.

Zur Umwandlung des gewonnen Gleichstromes werden Wechselrichter der Firma Kostal (Typenbezeichnung Piko 10.1) verwendet. Der Wechselrichter beinhaltet die

Trennmöglichkeit auf der Gleichstromseite, die Netzüberwachung sowie den Personenschutz.

Zweck der Anlage ist die umweltfreundliche Erzeugung von elektrischer Energie mit Überschusseinspeisung in das öffentliche Verteilnetz.

# Nutzen der Photovoltaikanlage

- Saubere und emissionsfreie Stromerzeugung

- Dezentrale Energieversorgung

# Allgemeines

- Die PV-Anlage wird in allen ihren Teilen so errichtet, dass sie dem Stand der Technik entspricht,

- Alle Anlagenkomponenten werden entsprechend der gültigen Vorschriften im Speziellen der ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 („Photovoltaische Energieerzeugungsanlagen – Errichtungs- und Sicherheitsanforderungen“) sowie der ÖVE/ÖNORM EN 62446 „Netzgekoppelte Photovoltaik-Systeme –Mindestanforderungen an Systemdokumentation, Inbetriebnahmeprüfung und Prüfungen“ errichtet und betrieben.

- Die Schutzmaßnahmen werden gemäß ÖNORM E 8001-1 ausgeführt.

- Die Unterkonstruktion ist für den entsprechenden Standort statisch bemessen.

- Es entstehen keine unzumutbaren Belästigungen durch Lärm, Geruch, Staub, mechanische Schwingungen etc.

# Zusammenfassung der Anlagedaten

# Betreiber

Name: 	..........................................................

Strasse – Hausnummer:	..........................................................

Plz. – Wohnort:	..........................................................

Tel.: 	..........................................................

# Standort:

Strasse – Hausnummer:	..........................................................

Plz. – Wohnort:	..........................................................

Grundstück Nr.:	..........................................................

Katastralgemeinde:	..........................................................

Katastralgemeinde Nr./Grundbuch:	..........................................................

# Module:

Hersteller: 	..........................................................

Type: 	..........................................................

Nennleistung: 	................. Wp

Modulanzahl:	................. Stk.

Bruttogesamtfläche:	................. m²

Gesamtleistung:	................. kWp

# Wechselrichter:

Hersteller: 	..........................................................

Type: 	..........................................................

Nennleistung: 	................. kW

Anzahl:	................. Stk.

# Engpassleistung:

Summe der Wechselrichter-

Nennleistungen 	..........................................................

Abgeschätzte Jahresenergieerzeugung

Pro Modul	................. kWh/a

Gesamtanlage	................. kWh/a